## Slide 1: Revue technique électronique
04/11/2025
Nicolas JOUANNET, Raphaël COATHALEM, Axel KADDOUR, Quentin CUNHA, Thibault JEROME-LESCURE, Antoine BOISSEL, Yassine NEKKACH, Doaa ABDELLAOUI, Tom ROSIER

## Slide 2: Sommaire
1 - Rappel du cahier des charges
2 - Architecture électronique globale
3 - Choix du système de mesure
4 – Choix des actionneurs
5 – Choix du système d'alimentation
6 - Questions

## Slide 3: Rappel du cahier des charges
Rappel des besoins
Consigne de distance de notre capteur par rapport au mur de 5mm à 30 cm.
Opérer sur tous types de surfaces : murs, sols, plafonds. (ces surfaces sont caractérisées par une planéité de +/-5 degrés / verticale et horizontale).
Tous types de capteur peuvent être utilisés avec une variabilité de masse (de quelques grammes à 50kg) et de forme/volume.
Contraintes sur le SPOC: 50x50x50cm, poids < 20kg, prix < 3000€.

## Slide 4: Hypothèses
L'inclinaison du porteur n'est pas communiquée au SPOC
La vitesse du porteur n'est pas communiquée au SPOC
La surface analysée est compatible avec l'utilisation d'un capteur laser

## Slide 5: Scénario opérationnel
1 – Réception signal « Zone à mesurer atteinte »
2 - SPOC caractérise la zone à mesurer (mesure distance plan moyen)
3 – SPOC se déploie pour assurer la distance de consigne capteur  mur
4 – Émission signal « En position »  le capteur peut commencer la mesure nucléaire
5 – Réception signal « Mesure nucléaire terminée »
6 – SPOC se rétracte en position de sécurité
7 – Émission signal « SPOC rétracté / Prêt pour déplacement »
MUR
SPOC
Porteur
capteur
SPOC
Porteur
capteur
SPOC
Porteur
1
2
3
capteur
d consigne
4

## Slide 6: Choix du système de mesure : profilomètre laser
6
---
Profilomètre laser:
Capteur ponctuel orienté selon z
Déplacement du capteur selon l’axe y (sur la tranche du capteur étant dans le sens du déplacement du porteur)
Déplacement du porteur selon l’axe x
Combinaison des 2 déplacements : cartographie 2D de la paroi
PAROI
SPOC
x
y
z
Déplacement porteur
(selon x)
Porteur

## Slide 7: Choix du système de mesure : profilomètre laser
Le profilomètre doit être placé à une distance suffisante de la paroi pour obtenir la plage de mesure voulue selon x
 Ici à 700mm pour obtenir une plage de 544mm selon x

## Slide 8: Solution mécanique

## Slide 9: Exemple d'actionneurs
Tension d'utilisation = 24V
Puisse d'alimentation puissance= 24V*2A + 24V * 11A * 2 = 576W

## Slide 10: Exemple d'alimentation

## Slide 11: Schéma fonctionnel

## Slide 12: Schéma élec

## Slide 13: Annexe 1 : distances capteur/paroi et paroi/porteur
Paroi
SPOC
Capteur
PORTEUR
5-300mm
? mm max

## Slide 14: Annexe 2 : architectures fonctionnelle SPOC
14

## Slide 15: Annexe 3 : architectures logique SPOC
15

## Slide 16: Annexe 4 : sous-ensembles physiques du SPOC
Interface capteur
Interface du porteur
Sous-système de positionnement
SPOC

## Slide 17
17

## Slide 18: Annexe 5 : exemple de motoréducteur
https://www.omc-stepperonline.com/fr/moteur-a-engrenages-cc-24v-brosse-130nm-18409-51oz-in-9-6rpm-avec-reducteur-planetaire-229-1-ip66-155-c-311-f-pb94-92242200-g229?utm_source=chatgpt.com

## Slide 19: Annexe 6 : exemple de moteur
https://www.motionproplus.com/verins-electrique-lineaire/59-445-verin-electrique-cylindrique-haute-qualite-mpp-hcs-100-kg.html#/43-vitesse-10_mm_s/49-volts-24v/54-course-150_mm/133-force-1200_n